Преобразователи частоты ЭПВ-V10 Machinery

ЭПВ-V10 Machinery – компактный и недорогой преобразователь частоты в диапазоне мощностей 
от 0,25 до 5,5 кВт и напряжений 208 - 480 В предназначенный для различных применений, который предлагает максимальную гибкость с учетом требований пользователя к электроприводу переменного тока.

ЭПВ-V10 Machinery подходит для промышленного применения благодаря своему удобному интерфейсу, который с помощью небольших модификаций способен решить самый широкий круг задач. Этот преобразователь также займет своё место в качестве универсального, укомплектованного привода со стандартными интерфейсами ЭПВ-V, предлагающих одну из систем связи, например, Modbus, в качестве стандартной.

Особенности:

• Навигация по интеллектуальному меню

• Монтаж на DIN-рейке или крепление на винтах

• Возможность установки блоков преобразователей в ряд

• Применение пакета для разработки прикладных программ по индивидуальным требованиям пользователя

• Возможность программирования и копирования параметров при отсутствии сетевого напряжения питания.

• Встроенный тормозной прерыватель

• Встроенный фильтр ЭМС

• Вентилятор с датчиком температуры

• Модульный принцип использования плат  I/O

• Встроенный протокол RS485 (Modbus)

• Функция ПИ регулятора

• Возможность использования шин fieldbus различных типов

• Идеальное решение для OEM

Сеть 208-240 В, 1~ 3-ф двигатель

| Тип преобразователя частоты | Номинальный ток и мощность на валу двигателя (230В) | Типоразмер | Габариты ШхВхГ (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P (кВт) | Iном (А) | 1.5 х Iном (А) |  |  |
| ЭПВ-V 0010-1L-0001-2-MACHINERY | 0.25 | 1.7 | 2.6 | MI1 | 66x157x98 |
| ЭПВ-V 0010-1L-0002-2-MACHINERY | 0.37 | 2.4 | 3.6 | MI1 | 66x157x98 |
| ЭПВ-V 0010-1L-0003-2-MACHINERY | 0.55 | 2.8 | 4.2 | MI1 | 66x157x98 |
| ЭПВ-V 0010-1L-0004-2-MACHINERY | 0.75 | 3.7 | 5.6 | MI2 | 90x195x102 |
| ЭПВ-V 0010-1L-0005-2-MACHINERY | 1.1 | 4.8 | 7.2 | MI2 | 90x195x102 |
| ЭПВ-V 0010-1L-0007-2-MACHINERY | 1.5 | 7.0 | 10.5 | MI2 | 90x195x102 |
| ЭПВ-V 0010-1L-0009-2-MACHINERY | 2.2 | 9.6 | 14.4 | MI3 | 100x251x109 |

Сеть 380-480 В, 3~ 3-ф двигатель

| Тип преобразователя частоты | Номинальный ток и мощность на валу двигателя (400В) | Типоразмер | Габариты ШхВхГ (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P (кВт) | Iном (А) | 1.5 х Iном (А) |  |  |
| ЭПВ-V 0010-3L-0001-4-MACHINERY | 0.37 | 1.3 | 2.0 | MI1 | 66x157x98 |
| ЭПВ-V 0010-3L-0002-4-MACHINERY | 0.55 | 1.9 | 2.9 | MI1 | 66x157x98 |
| ЭПВ-V 0010-3L-0003-4-MACHINERY | 0.75 | 2.4 | 3.6 | MI1 | 66x157x98 |
| ЭПВ-V 0010-3L-0004-4-MACHINERY | 1.1 | 3.3 | 5.0 | MI2 | 90x195x102 |
| ЭПВ-V 0010-3L-0005-4-MACHINERY | 1.5 | 4.3 | 6.5 | MI2 | 90x195x102 |
| ЭПВ-V 0010-3L-0006-4-MACHINERY | 2.2 | 5.6 | 8.4 | MI2 | 90x195x102 |
| ЭПВ-V 0010-3L-0008-4-MACHINERY | 3.0 | 7.6 | 11.4 | MI3 | 100x251x109 |
| ЭПВ-V 0010-3L-0009-4-MACHINERY | 4.0 | 9.0 | 13.5 | MI3 | 100x251x109 |
| ЭПВ-V 0010-3L-0012-4-MACHINERY | 5.5 | 12.0 | 18.0 | MI3 | 100x251x109 |

Технические характеристики:

| Входные характеристики | Напряжение питания UIn | 380-480В, -15%...+10% 3~ 208-240В, -15%...+10% 1~ |
| --- | --- | --- |
|  | Частота питающего напряжения | 45…66 Гц |
|  | Суммарный коэффициент гармоник (THD) потребляемого тока | > 120% |
|  | Подключение к сети | Не более одного раза в минуту (в нормальном режиме) |
| Подключение двигателя | Выходное напряжение | 0 – UIn |
|  | Выходной ток | Длительный номинальный ток IN при температуре воздуха макс. +50˚С, перегрузка 1.5 х INмакс. 1мин./10 мин. |
|  | Пусковой ток/ момент | Ток 2 х IN в течение 2сек с периодом 20сек. Момент зависит от двигателя. |
|  | Выходная частота | 0…320 Гц |
|  | Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Выходные характеристики | Задание частоты | Разрешение 0,01 Гц |
|  | Время разгона | 0,1…3000 сек |
|  | Время замедления | 0,1…3000 сек |
|  | Тормозной момент | 100% ‘TN при наличии торм. резистора (только для 400В ≥ 1,5 кВт) 30% “TN без торм. резистора |
| Условия окружающей среды | Рабочая температура окружающего воздуха | -10˚С (без инея)… +50˚С: номинальная нагрузочная способность IN |
|  | Относительная влажность | 0-95%, без конденсации влаги, без коррозийного воздействия, без капель воды |
|  | Степень защиты корпуса | IP20 (IP21 – опция) |
| ЭМС | Помехоустойчивость | Соответствует стандартам EN50082-1, -2, EN61800-3 |

Стандартные интерфейсы:

|  | Полный | Ограниченный | RS-485 |
| --- | --- | --- | --- |
| +10 В задание | да | да | - |
| +24 В вых | да | да | да |
| DI дискретные входы | 6 | 3 | 1 |
| AI аналоговые входы | 2 (В и мА) | 1 (В или мА) | - |
| AO аналоговый выход | 1 | - | - |
| DO дискретный выход | 1 | - | - |
| Реле | 2 | 1 | 1 |
| RS-485 | да (Modbus RTU) | да (Modbus RTU) | да (Modbus RTU) |